## Slide 1: Les produits issus du pétrole
AG ACSTMD- Paris
Lieu:
Date:
24 juin 2021

## Slide 2: Le pétrole brut
  Le pétrole s’est formé par la décomposition de résidus d’organismes vivants selon des processus chimiques sur des millions d’années
  Composition d’un pétrole brut :
    % Paraffines (alcanes linéaires)
    % Naphtènes (alcanes cycliques saturés)
    % Aromatiques (cycle aromatique)
    Impuretés dont produits soufrés

## Slide 3: Du brut et du raffiné

## Slide 4: Les produits du pétrole
  Les produits du Raffinage vont des gaz aux bitumes, en passant par les GPL, le naphta, les carburants, les aromatiques, les lubrifiants
  Le naphta est la matière première de la Pétrochimie dont les grands produits sont l’éthylène, le propylène, les aromatiques et les polymères
  Les produits issus du Raffinage sont des « coupes » et/ou des mélanges  caractéristiques physiques larges
  Les produits issus de la Pétrochimie (hors polymères) sont des produits « purs » aux caractéristiques bien définies

## Slide 5: Produits du pétrole et TMD
  Des particularités pour UN1203 et UN1202 :
    Le carburant diesel, le gazole et l'huile de chauffe (légère) avec un point éclair >60°C et < 100°C sont de la classe 3
    Essence assimilée à une matière avec pression de vapeur <1,1b (DS 534 et TU9)  transport dans des citernes LGBH
    Panneaux orange codifiés
    Exemption du 1.1.3.1 c) s’applique en particulier pour le transport de carburant pour alimenter les engins de chantier

## Slide 6: Produits du pétrole et TMD
  Application de la DS 640 pour différencier les 3 UN1202 de GE III mais nécessitant des codes citernes ou des types de véhicules différents

## Slide 7: Produits du pétrole et TMD
  UN1965 (Hydrocarbures gazeux en mélange n.s.a), un mélange qui va du propane au butane

## Slide 8: Produits du pétrole et TMD
  Essence et essences
    Essence = UN1203 répond à des critères bien précis
    Des produits intermédiaires du raffinage peuvent être transportés et contiennent le mot essence dans leur nom usuel (essence légère FCC, essence moyenne lourde, essence moyenne Vapo..)  classement UN1268 (Distillats de pétrole n.s.a ou Produits pétroliers n.s.a) et pas UN1203

## Slide 9: Produits du pétrole et TMD
  Des caractéristiques larges qu’il faut parfois préciser selon le mode de transport, par exemples pour
  UN1268 GE II :
    ADR et RID : 2 lignes dans le tableau A (différenciés par DS 640)
    ADN : 16 lignes dans le tableau C, selon différents critères tels que la teneur en benzène, la pression de vapeur à 50°C ou la T° initiale d’ébullition
    Le benzène (UN1114) n’est pas classé dangereux pour l’environnement pour ADR et RID mais il l’est pour ADN

## Slide 10: Produits du pétrole et TMD
  Des produits transportés à chauds
    Fuel lourd, transporté au dessus de son point éclair  UN3256, LIQUIDE TRANSPORTÉ À CHAUD, INFLAMMABLE, N.S.A., classe 3
    Classé UN3082 pour les échantillons froids
    Bitumes, liquides transportés au dessus de 100°C 
    UN3257, LIQUIDE TRANSPORTÉ À CHAUD, N.S.A., classe 9
    Non classé pour les échantillons froids
    Soufre fondu, UN2448, classe 4.1
    Classé UN1350, Soufre, pour les échantillons froids

## Slide 11: Produits du pétrole et TMD
  Des monomères avec risque particulier
    Butadiène 1-3 et Styrène
    Ils doivent être stabilisés pour le transport
      Matières interdites au transport si non stabilisées, 2.2.3.2 et application de DS 386 pour stabilisation par contrôle de la température ou stabilisation chimique
      BUTADIÈNES STABILISÉS ou BUTADIÈNES ET HYDROCARBURES EN MÉLANGE STABILISÉ
      STYRÈNE MONOMÈRE STABILISÉ

## Slide 12
Merci
Lionel ZUCCALI - ACSTMD