## Slide 1
Le stockage sécurisé des batteries lithium
ACSTMD – Laurent MAUVOISIN – Juin 2024

## Slide 2: Sommaire
1
2
3
4
Types et profils de batteries lithium
L‘emballement thermique
Solutions techniques de stockage sécurisé
Conditions de stockage
5
Conditions de charge
6
Echanges

## Slide 3
BATTERIES LITHIUM–ION
  Des variantes chimiques :
  NMC
  LFP
  LMP
  NCA
  LTO
  LMO

## Slide 4
STRUCTURE D‘UNE BATTERIE LITHIUM

## Slide 5
3 seuils sont communément distingués :
FAIBLE ≤ 100 Wh (smartphones, ordinateurs portables…)
MOYEN > 100 Wh et ≤ 12 kg de batterie (outils électriques, vélos électriques…)
ELEVE > 100 Wh et > 12 kg de batterie (voitures électriques, chariots de manutention…)
Ces seuils permettent aussi d‘adapter les moyens et process de sécurité mis en oeuvre.
SEUILS DE PERFORMANCE

## Slide 6
GRADUATION DU PROFIL DE RISQUE
De 1 à 5, du moins au plus élevé :
  Batteries neuves
  Batteries usagées fonctionnelles
  Batteries H.S.
  Batteries endommagées
  Batteries « critiques »
Phase sensible : batteries en charge

## Slide 7
LA BATTERIE REAGIT VIOLEMMENT
TEMPERATURE MAX. AUTORISEE
ELECTROLYTE COMMENCE A S‘EVAPORER
ARRÊT
SEPERATEUR FOND
REACTION EXOTHERMIQUE
EMBALLAEMENT THERMIQUE
LE RISQUE – EMBALLEMENT THERMIQUE

## Slide 8
Certifications et résistance au feu / Stockage actif ou passif / Ventilation / Supervision et alarmes / Choix de l‘emplacement / Dimensionnement…
ARMOIRES DE SECURITE, CONTENEURS, BOXES…
SOLUTIONS TECHNIQUES

## Slide 9
Température ambiante : entre 6 et 15°C
Zoning adapté aux profils de batteries gérés : en particulier, zones « sensibles » (batteries dangereuses et zone de charge)
Couloirs de circulation et emplacements de stockage identifiés
CONDITIONS DE STOCKAGE

## Slide 10
Température ambiante de – 10° à + 40°
Respecter les indications du fabricant de batteries
Maintenir un niveau de charge de 50 à 70%
Ne pas charger une batterie H.S. ou dangereuse
CONDITIONS DE CHARGE

## Slide 11: Merci de votre attention
7 Rue du Pré-Chaudron FR-57070 Metz
+33 3 87 78 62 80 info@asecos.fr